## Slide 1: 点群データとPointNetを用いた コンクリート壁面の鉄筋検出
データ準備からモデル訓練、後処理による精度向上までの試み
発表者: (ご自身の名前)
日付: 2025年6月12日

## Slide 2: 背景と目的
背景
  建設・土木業界における構造物の非破壊検査の重要性
  LiDAR等の3Dスキャナ技術の普及
本研究の目的
  LiDARで取得した点群データから、PointNetを用いて鉄筋の位置を自動で検出するシステムを構築する

## Slide 3: 全体フロー
1. データ準備
(生データ → 作業範囲の切り出し → アノテーション)
↓
2. モデル学習 (AIに「教科書」を学習させ、賢くする)
↓
3. 推論と後処理 (学習済みAIで予測し、結果を補正)

## Slide 4: 手法① - データ準備とアノテーション
前処理
  巨大な生データから、分析対象の「作業範囲」を切り出し。
対話的アノテーション
  ヘルパーツールでアノテーション範囲を対話的に指定。
  「鉄筋」「非鉄筋」のラベルを手作業で付与。
学習データセット作成
  各点を中心とする「64点の近傍点群」をAIの教科書として作成。

## Slide 5: 手法② - 初期モデルの学習と課題
モデル：PointNet
  点の集合の幾何学的特徴を学習するのが得意なモデル。
課題
  初期モデルでは、壁や床などを鉄筋として誤検出する問題が発生。
  → アノテーションで教えていない未知の形状に混乱。

## Slide 6: 精度向上のためのアプローチ
試行1：後処理によるノイズ除去
  密度や塊の大きさでフィルタリングを試みたが、本物の鉄筋も除去してしまう限界があった。
試行2：戦略的追加アノテーション（本命）
  誤検出箇所を「これも非鉄筋である」とAIに追加で教え込み、AIを再教育。

## Slide 7: 最終結果
結果
  追加学習と後処理の組み合わせにより、壁や床の誤検出を大幅に削減。
  鉄筋のみを精度良く抽出することに成功した。
（ここに、Before/Afterの最終結果画像を貼り付け）

## Slide 8: 考察 - モデルの信頼度分析
予測スコアのプロット結果
  鉄筋（赤）と非鉄筋（青）のクラスターが明確に分離。
  AIが非常に高い確信度をもって分類できていることが確認された。
（ここに、スコアプロットのグラフ画像を貼り付け）

## Slide 9: まとめと今後の展望
まとめ
  反復的なアノテーション改善と後処理を組み合わせるハイブリッドなアプローチが有効であった。
今後の展望
  鉄筋の直径や間隔などの定量的な情報の抽出。
  パイプラインの完全自動化。
  より高度なモデル（PointNet++など）の導入検討。

## Slide 10: ご清聴ありがとうございました
質疑応答